## Slide 1: Тема 3.1. б
Управление роботами с помощью микроконтроллеров, программирование

## Slide 2: Среда программирования микроконтроллеров
Среда программирования напрямую зависит от вида выбранного микроконтроллера. Универсальных сред программирования практически не существует, так как каждый вид микроконтроллеров имеет свою индивидуальную структуру и процесс записи программы в память. К этой категории можно отнести графическую среду FlowCode. Это практически единственная среда, позволяющая программировать сразу несколько видов микроконтроллеров PIC, AVR, ARM и др.

## Slide 3
Мы будем пользоваться возможностями микроконтроллерной платформы Ардуино.

## Slide 4: Микроконтроллерная платформа Ардуино
Arduino – это инструмент для проектирования электронных устройств (электронный конструктор) более плотно взаимодействующих с окружающей физической средой, чем стандартные персональные компьютеры, которые фактически не выходят за рамки виртуальности. Это платформа, предназначенная для «physical computing» с открытым программным кодом, построенная на простой печатной плате с современной средой для написания программного обеспечения

## Slide 5
Программная часть Ардуино состоит из интегрированной программной среды (IDE), позволяющей писать, компилировать программы, а также загружать их в аппаратуру.

## Slide 6
Аппаратная часть представляет собой электронные платы с микроконтроллером, сопутствующими элементами (стабилизатор питания, кварцевый резонатор, блокировочные конденсаторы и т.п.), портом для связи с персональным компьютером, унифицированными разъемами для сигналов ввода-вывода.

## Slide 7: Плата Arduino Mega

## Slide 8
Конструктор Arduino состоит из плат управления и плат расширения. Они обязательно могут механически совмещаться с помощью унифицированных разъемов. Платы управления содержат микроконтроллер, который подает на выводы платы управляющие импульсы. Программируется он от компьютера через кабель USB с помощью среды программирования Arduino.

## Slide 9
В платах Ардуино используются микроконтроллеры Atmel AVR с прошитым в них загрузчиком. С помощью загрузчика записывается программа в микроконтроллер из персонального компьютера без применения аппаратных программаторов.

## Slide 10: Структура программы Ардуино
Код программы традиционно называется sketch.
При открытии среды программирования появляется стандартный интетфейс

## Slide 12
У скетча есть два основных блока: setup() и loop(). Первый блок операторов автоматически вызывается после включения/сброса микроконтроллера. В нём происходит инициализация портов и различных модулей, систем. Блок loop() вызывается в бесконечном цикле на протяжении всей работы микроконтроллера. Это аналог бесконечного цикла while (1), используемого при программировании микроконтроллеров на языке С.

## Slide 13
Порты — неотъемлемая часть любого микроконтроллера. Через них происходит взаимодействие микроконтроллера с внешними устройствами. С программной стороны порты называются пинами. Любой пин может работать в режиме входа (для дальнейшего считывания напряжения с него) или в режиме выхода (для дальнейшей установки напряжения на нём).

## Slide 14
Любой пин работает с двумя логическими состояниями: LOW и HIGH, что эквивалентно логическому нулю и единице соответственно. У некоторых портов есть встроенный АЦП, что позволяет считывать аналоговый сигнал со входа (например, значение переменного резистора). Также некоторые пины могут работать в режиме ШИМ (англ. PWM), что позволяет устанавливать аналоговое напряжение на выходе. Обычно функциональные возможности пина указываются на маркировке самой платы.

## Slide 15: Функции
Функции являются особенностью Ардуино, поскольку многие унифицированы под стандартные алгоритмы, например, при использовании ШИМ, которые используются при работе микроконтроллера в составе встраиваемой системы.
Фактически язык Ардуино Processing Wiring - это набор библиотек этих функций. При программировании нужно не забывать только ссылки на нужные библиотечные файлы командой
#include name.h
где name – имя библиотечного файла нужной функции.

## Slide 16
Функции позволяют выполнять одни и те же действия с разными данными. У функции есть:
имя, по которому ее вызывают;
аргументы – данные, которые функция использует для вычисления;
тип данных, возвращаемый функцией.
Описывается пользовательская функция вне функций setup() и loop().
void setup() {
// код выполняется один раз при запуске программы
}
void loop() {
// основной код, выполняется в цикле
}
// объявление пользовательской функции с именем functionName
type functionName( type argument1, type argument1, … , type argument)
{
// тело функции
return();
}

## Slide 17
Помимо использования унифицированных функций, код которых написан на языке С, написание скетча производится полностью на языке С.
Существуют определенные традиции при написании имен:

## Slide 18
Имена, представляющие типы данных, должны быть написаны в смешанном регистре. Первая буква имени должна быть заглавная (верхний регистр).
Signal, TimeCount
Переменные должны быть записаны именами в смешанном регистре, первая буква строчная (нижний регистр).
signal, timeCount

## Slide 19
Константы должны быть записаны в верхнем регистре. В качестве разделителя нижнее подчеркивание.
MAX_TEMP, RED
Методы и функции должны быть названы глаголами, записанными в смешанном регистре, первая буква в нижнем регистре.
getTime, setTime

## Slide 20: Функции управления вводом/выводом.
Для работы с цифровыми выводами в системе Ардуино есть 3 встроенные функции. Они позволяют установить режим вывода, считать или установить вывод в определенное состояние. Для определения состояния выводов в этих функциях используются константы HIGH и LOW, которые соответствуют высокому и низкому уровню сигнала.

## Slide 21
pinMode(pin, mode)
Устанавливает режим вывода (вход или выход).
Аргументы: pin и mode.
pin – номер вывода;
mode – режим вывода. mode = INPUT вывод определен как вход, подтягивающий резистор отключен
mode = INPUT_PULLUP вывод определен как вход, подтягивающий резистор подключен
mode = OUTPUT вывод определен как выход

## Slide 22
digitalWrite(pin, value)
Устанавливает состояние выхода (высокое или низкое).
Аргументы pin и value:
pin – номер вывода;
value – состояние выхода. value = LOW устанавливает выход в низкое состояние
value = HIGH устанавливает выход в высокое состояние

## Slide 23
digitalRead(pin)
Считывает состояние входа.
Аргументы: pin - номер вывода.
Возвращает состояние входа: digitalRead(pin) = LOW низкий уровень на входе
digitalRead(pin) = HIGH высокий уровень на входе

## Slide 24
Директива #define определяет идентификатор и последовательность символов, которая подставляется вместо идентификатора, каждый раз, когда он встречается в тексте программы.
В общем виде она выглядит так:
#define имя последовательность_символов
Если в программе напишем:
#define LED_PIN 13 // номер вывода светодиода равен 13 на плате Ардуино (это нужно отслеживать по принципиальной схеме),
то каждый раз, когда в программе встретится имя LED_PIN, при трансляции вместо него будет подставлены символы 13. Функция включения светодиода выглядит так:
digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

## Slide 25
Интернет источники: http://ec-skat.ru/service/Programmirovanie/YAziki_programmirovaniya
https://tproger.ru/curriculum/arduino-quick-start/
Посещено 27.02.2020
http://mypractic.ru/urok-4-osnovy-programmirovaniya-arduino-na-yazyke-c.html
Посещено 20.04.2020